## Slide 1: 计算机逻辑设计基础实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验1、常用电子仪器的使用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
认识常用电子器件
学会数字示波器、数字信号发生器（函数信号发生器）、直流稳压电源、万用表等常用电子仪器的使用
掌握用数字示波器来测量脉冲波形及幅度和频率的参数
掌握万用表测量电压、电阻及二极管的通断的判别

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  数字示波器RIGOL-DS162 1台
  函数发生器YB1638 1台
  数字万用表 1只
  电路设计实验箱 1台
实验材料
  常用电子器件 若干

## Slide 5: 实验任务
用数字示波器来测量函数信号发生器发出来的频率（周期）和幅度。通过选择频率范围按键和频率调节旋钮，使函数信号发生器发出频率分别为100Hz、10KHz和100KHz的正弦波，用数字示波器测出上述信号的周期和频率，验证函数信号发生器发生信号正确率。
让信号发生器输出频率为1KHz、1-3V任意有效值的正弦波(用数字万用表交流档测量有效值)，用示波器测量其幅值，并进行有效电压值的计算与比较。

## Slide 6: 实验原理

## Slide 7: 数字示波器面板结构（1）

## Slide 8: 数字示波器面板结构（2）

## Slide 9: Acquire 采样功能按键（1）

## Slide 10: Acquire 采样功能按键（2）

## Slide 11: Display显示功能按键（1）

## Slide 12: Display显示功能按键（2）

## Slide 13: Storage存储功能按键（1）

## Slide 14: Storage存储功能按键（2）

## Slide 15: Utility辅助系统功能按键（1）

## Slide 16: Utility辅助系统功能按键（2）

## Slide 17: Measure自动测量按键（1）

## Slide 18: Measure自动测量按键（2）

## Slide 19: Cursor光标测量按键（1）

## Slide 20: Cursor光标测量按键（2）

## Slide 21: Auto和Run/Stop功能按键

## Slide 22: 示波器信号输入电缆
信号输入电缆的中部接被测信号，外壳接地
信号探头
信号地
信号衰减开关
×1、×10
接示波器

## Slide 23: 示波器的读取

## Slide 24: 电压的读取
在示波器的Y轴方向读取格数，乘上电压灵敏度就是被测电压，即：被测电压 = 格数(div) ×灵敏度（V/div）
电压灵敏度调节
电压灵敏度（V/Div）
读取峰峰值电压VP-P
0电平标记
0电平标记调节

## Slide 25: 频率的读取
在示波器的X轴方向读取一个波形周期的格数，乘上频率旋钮位置上为每格多少时间就是周期；频率是周期的倒数
时基调节
时基（ms、μs、ns/Div）
读取一个周期的时长

## Slide 26: YB1638信号发生器面板结构
7是选择输出频率的范围, 11是输出幅度大小,
13是输出口可以输出三种类型波形, 14是输出TTL逻辑电平.
1是电源开关,
2是显示频率值,
3是频率微调,
5是输出波形选择,

## Slide 27: 数字万用表
测量直流信号的电压、电流
测量交流信号的电压、电流
测量电阻的大小
二极管、三极管极性判断
功能量程开关
直流电压档位
交流电压档位

## Slide 28: 电路设计实验箱
2、打开最上面的黑色开关
1、打开侧面的船型开关

## Slide 29: 实验内容与步骤
测量实验箱中的直流电源
用示波器测量正弦波信号
测量YB1638型函数信号发生器输出电压
测量二极管的单向导通特性

## Slide 30: 测量试验箱中的直流电源
将万用表功能量程开关置于直流电压(V-)档位和合适的量程，将红表笔插入实验台5V插孔，黑表笔插入GND插孔，记录万用表显示电压
将示波器信号地接GND插孔，信号探头接5V插孔，测量示波器的电压波形与0电平标记之间的格数，计算出测量到的电压值
直流稳压电源输出 | 示波器读数 | 灵敏度 | 示波器折算值 | 万用表读数
+5V | Div | V/Div | V | V

## Slide 31: 万用表连接

## Slide 32: 用示波器测量正弦波信号（1）
频率（周期）测量：通过选择频率范围开关和频率调节旋钮使YB1638型函数信号发生器发出频率分别为100Hz、10KHz和100KHz的正弦波，用示波器测出上述信号的周期和频率，比较是否与刻度值相一致，并将数据记入下表

## Slide 33: 用示波器测量正弦波信号（2）
示波器信号地接信号发生器负极
示波器信号探头信号发生器正极
示波器和信号发生器连线方法

## Slide 34: 用示波器测量正弦波信号（3）
将信号发生器输出的频率通过频率波段选择范围按键、频率微调旋钮调到所需要的频率，通过数码管显示输出信号的频率值。
频率波段选择范围按键
频率微调旋钮
频率显示值

## Slide 35: 测量YB1638信号发生器输出电压（1）
让信号发生器输出1KHz、1--3V任意的正弦波信号，将信号发生器的输出接到示波器，用示波器测量峰峰值
将万用表功能量程开关置于交流电压档位和合适量程，测量信号发生器输出的信号的有效值
示波器测量的峰峰值折算成有效值，与万用表用交流档读取的有效值进行比较
函数发生器输出频率 | 示波器读取值 |  | 折算有效值 | 万用表读取值
1KHz | div | V/div | V | V

## Slide 36: 测量YB1638信号发生器输出电压（2）
将信号发生器输出接入万用表，万用表红表笔接正，黑表笔接负，使用交流电压档，并选用适当量程。通过调节信号发生器幅度旋钮，使万用表显示3V的有效值
将信号发生器输出接入到示波器中，用示波器读取峰峰值VP-P。
正弦波输出幅度调节旋钮
有效值与峰峰值换算公式：
有效值=

## Slide 37: 用万用表测二极管的单向导通特性
将万用表功能量程开关置于 “ ”位置，把红黑表笔分别接到实验台上的二极管的两极，如果显示屏上显示0.6 - 0.7的数字，此时二极管正向导通，显示的数字是PN结的电压，红表笔接的极是二极管的正极，黑表笔接的是负极。如果显示屏上显示的数字是“1 ”，此时二极管反向截止，红表笔接的是二极管负极，黑表笔接的是正极。
二极管正向导通时万用表读数 | 二极管反向截止时万用表读数
 | V

## Slide 38
二极管

## Slide 39
Thank You !