## Slide 1: 计算机逻辑设计基础实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验4、EDA实验平台与实验环境运用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
熟悉Verilog HDL语言并能用其建立基本的逻辑部件，在Xilinx ISE平台进行输入、编辑、调试、行为与仿真与综合后功能仿真
熟悉掌握SWORD FPGA开发平台，同时在ISE平台上进行时序约束、引脚约束及映射布线后时序仿真
运用Xilinx ISE具将设计验证后的代码下载到实验板上，并在实验板上验证

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无
下载地址：ftp://stu:stu@10.78.18.201/ise147 或者 ftp://10.78.18.200/ise147ok

## Slide 5: Win11下安装
先用WSLg安装Ubuntu
再安装Linux版本的ISE 14.7
下载地址：
https://china.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=Xilinx_ISE_DS_Lin_14.7_1015_1.tar
参考网页：
https://www.gzblog.tech/2021/10/31/How-to-config-Xilinx-14-7-on-Windows-11/

## Slide 6: 实验任务
熟悉ISE工具软件的运行环境与安装过程
设计简单组合逻辑电路，采用图形输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的Xilinx ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚指定（约束）、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证
设计简单时序逻辑电路，采用Verilog代码输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚约束、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证

## Slide 7: 实验原理
问题1：某三层楼房的楼梯通道共用一盏灯，每层楼都安装了一只开关并能独立控制该灯，请设计楼道灯的控制电路。
问题2：增加控制要求，灯打开后，延时若干秒自动关闭，请重新设计楼道灯的控制电路。

## Slide 8: 问题1：解决方法
分析楼道灯的事件行为，用组合电路实现，用拨动开关作为电路输入S1,S2,S3 ，电路输出为 F
变量赋值
  开关往下为1，往上为0
  输出灯亮为1，灯暗为0
编写真值表，如右表
S3 | S2 | S1 | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9: 得到逻辑表达式和电路图
根据真值表分析输入输出关系
F=S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3

## Slide 10: 问题2：解决方法
分析楼道灯的事件行为，用时序电路实现，用按钮开关作为电路输入S1,S2,S3 ，电路输出为 F
变量赋值
  开关按下为1，弹起为0
  输出灯亮为1，灯暗为0

## Slide 11: 编写Verilog代码
`timescale 1ns / 1ps
module LampCtrl(
input wire clk,
input wire S1,
input wire S2,
input wire S3,
output wire F
);
parameter C_NUM = 8;
parameter C_MAX = 8'hFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
wire w;
initial begin //初始化
count = C_MAX;
end
//button pressed
assign w=S1||S2||S3;
//lamp logic
assign F = (count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0;
//count logic
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
//next logic
assign c_next = count + 8'b1;
endmodule

## Slide 12: 实验内容与测试步骤
以图形方式输入逻辑功能描述
  不考虑灯延时熄灭
用Verilog语言描述电路逻辑功能
  要考虑灯延时熄灭

## Slide 13: 图形方式输入逻辑功能描述（1）
建立楼道控制的工程：LampCtrl_sch.ise
  1、依次点击菜单File → New Project…
  2、在对话框中设置：
    Project Name: LampCtrl_sch
    Top-Level Source Type: Schematic
  3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：
    Family: Kintex7
    Device: XC7K160T
    Package: FFG676
    Speed: -1
  4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束。

## Slide 14: 图形方式输入逻辑功能描述（1）
建立楼道控制的工程：LampCtrl_sch.ise
  1、依次点击菜单File → New Project…
  2、在对话框中设置：
    Project Name: LampCtrl_sch
    Top-Level Source Type: Schematic
  3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：
    Family: Kintex7
    Device: XC7K160T
    Package: FFG676
    Speed: -1
  4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束。

## Slide 15: 图形方式输入逻辑功能描述（2）
创建原理图文件: LampCtrl.sch
  1、在Sources窗口Sources选项卡设备型号名处右键菜单选择New Source
  2、新建源文件向导中选择源文件类型为Schematic，输入文件名LampCtrl，勾选Add to Project
  3、连续点击Next，最后点击Finish；在Sources窗口中双击刚新建的文件图标，进入电路原理图编辑窗口

## Slide 16: 图形方式输入逻辑功能描述（2）
创建原理图文件: LampCtrl.sch
  1、在Sources窗口Sources选项卡设备型号名处右键菜单选择New Source
  2、新建源文件向导中选择源文件类型为Schematic，输入文件名LampCtrl，勾选Add to Project
  3、连续点击Next，最后点击Finish；在Sources窗口中双击刚新建的文件图标，进入电路原理图编辑窗口

## Slide 17: 图形方式输入逻辑功能描述（3）

## Slide 18: 图形方式输入逻辑功能描述（4）
输入楼道灯控逻辑电路
  在Souces窗口中选择Symbols选项卡，配合Schematic Editor工具条输入原理图，如图

## Slide 19: 图形方式输入逻辑功能描述（5）
查看输入电路的硬件描述代码
  在Sources窗口中选择Sources for: Synthesis / Implementation，选中LampCtrl.sch图标，在Processes窗口Processes选项卡中展开 Design Utilities并双击View HDL Functional Model ，如图

## Slide 20: 图形方式输入逻辑功能描述（6）
建立基准测试波形文件：LampCtrl_sim.tbw
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名LampCtrl_sim，并勾选Add to Project
  3、选择LampCtrl模块，点击Next，在Summary窗口再点击Finish，进入LampCtrl_sim.v编辑窗口

## Slide 21: 图形方式输入逻辑功能描述（7）
仿真激励输入
module LampCtrl_LampCtrl_sch_tb();
// Inputs
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Output
wire F;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
LampCtrl UUT (
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init
initial begin
S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 0;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 0;
end
// `endif
endmodule
一定要注释掉
对LampCtrl模块进行仿真
输入新代码
代码不能简单拷贝，否则很可能会出错！！

## Slide 22: 图形方式输入逻辑功能描述（8）
View选择Simulation视图，Hierarchy窗口中选择LampCtrl_LampCtrl_sch_tb，Process窗口中选择Simulate Behavioral Model
调节缩放按钮放大缩小波形图
点此按钮可出现完整波形

## Slide 23: 图形方式输入逻辑功能描述（9）
另一种仿真激励输入
module LampCtrl_LampCtrl_sch_tb();
// Inputs
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Output
wire F;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
lamp_ctrl UUT (
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init
integer i;
initial begin
for(i=0;i<=8;i=i+1)begin
{S3,S2,S1} <= i;
#50;
end
end
// `endif
endmodule

## Slide 24: 图形方式输入逻辑功能描述（10）
最终电路

## Slide 25: 图形方式输入逻辑功能描述（10）
上图是绘制总线过程的动画，请用放映模式观看！

## Slide 26: 图形方式输入逻辑功能描述（11）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
XC7K160T芯片的引脚图
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 27: 图形方式输入逻辑功能描述（11）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Implementation Constraints File，输入文件名K7，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入K7.ucf编辑窗口，输入以下代码：
NET "S1" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S2" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S3" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[0]" LOC = W23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[1]" LOC = AB26 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[2]" LOC = Y25 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[3]" LOC = AA23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[4]" LOC = Y23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[5]" LOC = Y22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[6]" LOC = AE21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 28: 图形方式输入逻辑功能描述（12）
设计实现
  在Degign窗口中选择Implementation，选中LampCtrl顶层模块；在Processes窗口下右键点击Generate Programming File，选择Run，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA综合操作，实现目标文件生成。生成的目标文件为lampctrl.bit。
  如果需要重新进行综合操作，可以选择Rerun All。

## Slide 29: 图形方式输入逻辑功能描述（12）
检查约束结果
  最后在Design Summary设计摘要文档中有如下结果：
单击这里排序

## Slide 30: 图形方式输入逻辑功能描述（13）
    1、在Design的View窗口中选择 Implementation
    2、在Sources窗口中选择LampCtrl.sch；在Processes窗口中，用鼠标点开Config Target Device，双击 Manage Configuration Project(iMPACT) 选项，出现如下IMPACT窗口

## Slide 31: 图形方式输入逻辑功能描述（14）
3、双击Boundary Scan 弹出下载编辑窗口
4、鼠标右键菜单里选择Initialize Chain，系统自动查找已连接在电脑上的开发平台JTAG下载链

## Slide 32: 图形方式输入逻辑功能描述（15）
    5、接下来出现Assign Configuration Files对话框。这时从文件列表中选择lampctrl.bit文件，将会为JTAG chain上的xc7k160t设备指定配置文件 ；在弹出的Attach SPI or PRI PROM对话框弹出，点击 NO 按钮；在弹出的“Device Programming Property对话框，选择 OK 按钮即可。
    6、右键点击 xc7k160t 设备图标，选择菜单项Program后即可对硬件设备进行下载编程
    7、下载后，验证是否满足设计要求

## Slide 33: Verilog代码输入逻辑功能描述（1）
建立楼道控制的工程：LampCtrl_HDL.ise
  1、依次点击菜单File → New Project…
  2、在对话框中设置如下：
    Project Name: LampCtrl_HDL
    Top-Level Source Type: HDL
  3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：
    Family: Kintex7
    Device: XC7K160T
    Package: FFG676
    Speed: -1
  4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束

## Slide 34: Verilog代码输入逻辑功能描述（2）
创建Verilog 输入源文件 LampCtrl.v
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为Verilog Module，输入文件名LampCtrl，勾选Add to Project
  3、连续点击Next，直到Finish。

## Slide 35: Verilog代码输入逻辑功能描述（3）
输入楼道灯控逻辑电路Verilog HDL代码（PPT 11页）
  1、在源代码编辑器，输入代码
  2、检查输入代码的语法规则，
  并排除输入错误
  3、延时时间修改
  仿真时：
  parameter C_NUM = 8;
  parameter C_MAX = 8'hFF;
  下载运行时：
  parameter C_NUM = 28;
  parameter C_MAX = 28'hFFFFFFF;

## Slide 36: Verilog代码输入逻辑功能描述（4）
楼道控制电路代码的综合
  1、在Sources窗口选中文件LampCtrl.v；
  2、在Processes窗口运行Synthesis XST → View RTL Schematic
  3、观察综合的电路结构，尝试理解是否与设计目标一致。在某个模块上右键点击，在菜单里选择Open Source of Selected Instance，可以定位到该模块对应的Verilog代码。
鼠标双击

## Slide 37: Verilog代码输入逻辑功能描述（5）
建立基准测试波形文件：LampCtrl_sim.tbw
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名LampCtrl_sim，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入LampCtrl_sim.v编辑窗口

## Slide 38: Verilog代码输入逻辑功能描述（6）
仿真激励输入波形
  为便于仿真，LampCtrl.v代码中parameter C_MAX = 8'hFF
module LampCtrl_sim;
// Inputs
reg clk;
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Outputs
wire F;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
LampCtrl uut (
.clk(clk),
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
S1 = 0;S2 = 0;S3 = 0;
#600 S1 = 1;
#20 S1 = 0;
#6000 S2 = 1;
#20 S2 = 0;
#6000 S3 = 1;
#20 S3 = 0;
end
always begin
#10 clk = 0;
#10 clk = 1;
end
endmodule

## Slide 39: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）
1、把仿真时长改成21μs
2、按此按钮，仿真到21μs
3、按此按钮，zoom显示完整波形
4、按此按钮，放大波形

## Slide 40: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、建立引脚约束文件k7.ucf，输入代码如下
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "S1" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S2" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S3" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[0]" LOC = W23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[1]" LOC = AB26 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[2]" LOC = Y25 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[3]" LOC = AA23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[4]" LOC = Y23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[5]" LOC = Y22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[6]" LOC = AE21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 41: Verilog代码输入逻辑功能描述（8）
将LampCtrl.v代码中计数器位数改成28位，修改或增加以下红色部分代码：
module LampCtrl(
input wire clk,
……
output wire [6:0] LED,
output wire F
);
parameter C_NUM = 28;
parameter C_MAX = 28'hFFFFFFF;
……
assign LED = 7'b0000000; //需增加对应output 端口
如果这里写成7’b1111111，会怎么样？

## Slide 42: Verilog代码输入逻辑功能描述（9）
-> Synthesize - XST
-> Implement design
-> Generate Programming File
将生成Bit文件下载到SWORD实验板
在SWORD板上物理运行
根据I/O约束定义，在板上用拨盘开关模拟按键操作，查看灯的变化是否正确，验证设计是否成功

## Slide 43
Thank You !